| SV4A Hydraulický upínač trubek 2005/2006 František Mrakoplaš |
| --- |
| Dáno, voleno | Výpočet | Výsledek |
|  | Schéma a) Hydraulický upínač b) Hydraulický válec D - vnitrní průměr hydraulického válce d – vnější průměr pístnice Výpočet upínací síly Fu a vnitřního Ø D hydraulického válce Volím D = 60mm Skutečná upínací síla Fu se potom rovná: Výpočet hydraulického válce 3.1 Výpočet vysouvací síly Fv a zasouvací síly Fz Volím d = 35mm 3.2 Plášť válce Tloušťku stěny válce volím t = 5mm Redukované napětí se potom rovná: Bezpečnost: => vyhovuje 3.3 Svar dna válce a tak dále….. Kontrola rizikového místa na ohyb Dále počítáme s Wo2, protože je menší. | . |

# Text boxes

pred = 3,5 MPa

D = 60mm

d = 35 mm

t = 5mm

D = 60mm

p = 3,5 MPa

mat.  11 523

Re= 333MPa

k  2

pmax= 10 MPa

= 10000 N

1 – upínaná součást

2 – prizmatická podložka

3 – hydraulický válec

4 – C rám

5 – vedení rámu

6 – pracovní deska

7 – rám stolu

t

=> vyhovuje

D = 60mm

Pred = 3,5MPa

Fu = 9896N

Fz                                                               Fv

Fv = 9896N

Fz = 6528N

k = 14,5

vyhovuje

k = 28

D1 = 72 mm

n1 = 16,6 s-1

P = 34 kW

v = 3,75 m/s

Jxt1= 2401250mm4

Jxt2= 1258252mm4

Jx1= 5.106mm4

Jx2= 4,1.106mm4

Jx= 0,9.106mm4

Wo1= 75250mm3

Wo2= 19710mm3

vyhovuje

WO1= 11593mm3

WO= 23186mm3

=> vyhovuje

Jxt1= 2401250mm4

Jxt2= 1258252mm4

Jx1= 5.106mm4

Jx2= 4,1.106mm4

Jx= 0,9.106mm4

Fu = 9896N

x= 83mm

h= 84,4mm

b1= 40mm

b2= 20mm